# Balance de Contrôle : ADAM GBK 120

Les GBK sont fournies avec une interface RS-232 bidirectionnelle et une heure en temps réel (RTC).

Caractéristiques par défaut de la liaison RS-232 :

Code ASCII
9600 Baud (sélectionnable par l’utilisateur)
8 bits de données
Pas de Parité

Connecteur :

Prise 9 pin d-sub miniature
Pin 3 Sortie
Pin 2 Entrée
Pin 5 Signal de terre

Format des données – Impression Continue - Pesage Normal :

Exemple :

1.234 kg \r\n\r\n\r\n

Commandes de la balance :

T<cr><lf>	Tare la balance pour afficher le poids net.

Z<cr><lf>	Règle le point zéro pour tous les pesages ultérieures. L’écran affiche zéro.